## Slide 1: اهم الطرق والوسائل المتبعة في نقل وتحويل الحركة والطاقة في المكائن والالات الزراعية
أعداد
المدرس المساعد
خالد زمام عامر

## Slide 2
مصطلحات عامة
مصدر الحركة :. المحركات الحراية ، المحركات الكهربائية ، قوى السوائل ، كل منها مصدر للحركة
وسائل نقل الحركة :. هي الأجزاء او الأجهزة التي تقوم بأستلام الحركة من مصادرها وايصالها الى أجهزة او أجزاء يراد تحريكها .
الجزء الشغال :. هو الذي يستلم الحركة من المصدر بواسطة وسيلة من وسائل نقل الحركة لكي تقوم بأنجاز عمل معين .
مثال لايضاح ماتقدم
اذا كانت ساحبة وقد ربط خلفها محشة برسيم فالساحبة تكون مصدر الحركة والمحشة هي الجز الشغال وعمود توصيل الواقع بينهما هو وسيلة نقل الحركة .

## Slide 3
4. المحور :. قطع هندسية تخص للحمل وتوجيه الحركة فقط كمحاور عجلات عربات الخيول او القطارات وهي اما ثابتة او متحركة ولا تقوم بنقل العزوم الدائرية .
5. الاعمدة :. تقوم الاعمدة بتوجية الحركة وحمل القطع المكنية ونقل العزوم الدائرية كعمود المرفق او عمود الحدبات في محركات الاحتراق الداخلي .
6. العمود القائد والعمود المقاد :. يكون العمود قائدآ اذا كان مصدرآ للحركة ومنه تؤخذ الحركة بأحدى وسائل نقل الحركة الى عمود اخر يستلم تلك الحركة ويسمى العمود المستلم بالعمود المقاد مثل عمود المرفق ( قائد ) وعمود الحدبات (مقاد).
7. قوة الاحتكاك :. كل سطح ولاي مادة مصنوع منها ذلك السطح تحتوي على نتؤات وعند تلامس سطحين مع بعضمها تتداخل النتؤات فيما بينهما نعند تحريك احد الجسمين عكس اتجاه الاخر بحركة ترددية او مستقيمة تنتج قوة مقاومة تسمى قوة الاحتكاك .

## Slide 4
عوامل تسبب زيادة قوة الاحتكاك الاحتكاك وهي :.
الضغط على الجسمين المتماسين يسبب قوة احتكاك تتناسب طرديآ مع مقدار ذلك الضغط .
نوع المادة الداخلة بتكوين الاجسام المتحاكة اذ ان لكل مادة معامل احتكاك يختلف عن معامل احتكاك مادة أخرى .
8. الكراسي :. قطع هندسية تقوم بحمل الاعمدة والمحاور التي تتحرك حركة دائرية وبشكل حر وبأقل ما يمكن من مقاومة الاحتكاك والكراسي :.
أ. الكراسي التأرجحية
ب. الكراسي الانزلاقية

## Slide 5
* مميزات الكراسي التأرجحية
قلة مقاومة الاحتكاك للاعمدة او المحاور
قلة الحرارة المطروحة منها اثناء العمل
بساطة ادامتها وصيانتها
قلة كلفة تصنيعها في حالة الإنتاج الواسع
* مميزات الكراسي الانزلاقية
مكانتها العالية على الاشتغال في مختلف السرعات
صغر حجمها وإمكانية صنعها من قطعة واحدة او قطعتين متداخلتين
يمكن استخدامها في الحالات التي لايمكن استخدام الكراسي التأرجحية فيها

## Slide 6: 9. القارنات :. تقوم القارنة بنقل قوى العزوم الدائرية بين جزئي عمود كما تقوم القارنة بأمتصاص الاهتزاز والضربات الناتجة عن اشتغال الالة وهي في هذه الحالة بمثابة جهاز امان لحفظ أجزاء الالة من التحميل المفاجئ وتوجد القارنات بالانواع التالية :ز * قارنات الأمان :. تستعمل للمحافظه على الأجزاء الشغالة ومصدر الحركة من العطب اثناء التحميل المفاجئ . * قارنة دائمة التوصيل :. تستعمل للتوصيل الدائم للحركة بين جزئي عمود نقل الحركة ولا يتم الفصل بين الجزئين الا بتفكيك جزئي العمود ويقع بين طرفي العمود قرص مطاطي . * قارنة فاصلة موصلة :. بواسطتها يتم فصل ووصل الحركة بين جزئي عمود توصيل الحركة عند ظهور المقاومة من الطرف المتصل بالجزء الشغال من الالة وتكون قوة المقاومة اكثر من قوة دفع النابض مما يؤدي الى انزلاق جزئي القارنة وبالتالي عدم انتقال الحركة من الجزء الثاني للقارنة

## Slide 7: 10. الحركة :. هي انتقال الجسم من موضع الى اخر وتوجد بالاشكال * الحركة المستقيمة * الحركة الترددية * الحركة الدائرية * الحركة الدورانية * الحركة البسيطة والمركبة 11. وسائل نقل الحركة : * الوسيلة الالية ( الميكانيكية ) * وسيلة الهواء المضغوط * وسيلة المعتمدة على ضغط السوائل ( الهيدروليكية ) * الوسيلة الكهربائية * الوسيلة المركبة عند دمج وسيلتين او اكثر مع بعضهما مثل الكهرومائية او الكهروميكانيكية

## Slide 8
12. نسبة نقل الحركة :. هي نسبة بين عدد لفات عمود قائد الى عدد لفات عمود مقاد وتكون ناتج مجرد من الوحدات وتكون نسبة نقل الحركة بين الاثنين كنسبة 4 الى 1 او بمعنى اخر عندما يدور العمود القائد 4 دورات فأن العمود المقاد يدور دورة واحدة .
نسبة نقل الحركة = عدد لفات العمود القائد / عدد لفات العمود المقاد
نسبة نقل الحركة = قطر البكرة المقادة / قطر البكرة القائدة
نسبة نقل الحركة = عدد اسنان الترس المقاد / عدد اسنان الترس القائد

## Slide 9: أهم الوسائل التي تقع ضمن الطريقة الالية ( الميكانيكية ) 1. نقل الحركة بالاحتكاك المباشر بين البكرات 2. نقل الحركة بالاحتكاك غير المباشر ( البكرات الاحزمة ) 3. نقل الحركة بالتروس * تروس اسطوانية * تروس مخروطية 4. نقل الحركة بواسطة السلسلة والعجلة النجمية 5. نقل الحركة بالتوصيلة المرنة

## Slide 10: وسائل تحويل الحركة
التوصيل البعيدة عن المركز
عمود الحدبات وذراع الدفع