## Slide 1: صوتيات العمارة
المرحلة الثالثة
2015-2016
المحاضرة السابعة

## Slide 2
مفردات المحاضرة السابعة.
معادلات زمن ارتداد الصوت
معادلة سابين .(Sabine)
معادلة (Eyring)
زمن الترديد الأمثل.
الانعكاس.
الانعكاس من السطوح المستوية.
الا نعكاس من السطوح الدائرية.

## Slide 3: معادلة سابين
تعتمد معادلة سابين في حساب زمن الترديد على عاملين مؤثرين هما:
حجم الفضاء الصوتي .
معاملات الامتصاص للمواد المستعملة في تغليف سطوحه.

## Slide 5: معادلة (Eyring)
تفترض هذه المعادلة ان سطوح الفضاء ناشرة للصوت بشكل متجانس بحيث تحدث عملية امتصاص الصوت بطريقة متجانسة في ارجاء الفضاء ذي الشكل متوازي السطوح المستطيلة ويرمز لزمن الترديد هنا Te
زمن الترديد الامثل
يوصى بان يكون زمن الترديد الامثل للفضاءات السمعية في نطاق الترددات المحصورة بين 500-1000 Hz كما في الجدول التالي

## Slide 7: الانعكاس
عندما تصطدم الموجات الصوتية بجدار فاما تنعكس كلياً او تمتص كلياً او تنتقل كلياً او يحدث لها امتصاص وانعكاس وانتقال معاً، وتؤثر في ذلك طبيعة المواد المكون منها الجدار وسطحها وكثافتها ومساميتها وسمكها وخواص اخرى فيزيائية، كمعامل المرونة وطريقة تثبيتها وغيره. وتختلف طريقة انعكاس الموجات الصوتية باختلاف اشكال السطوح التي تصطدم بها.
الانعكاس من السطوح المستوية
عندما تنعكس الموجات الصوتية من السطوح المستوية تنطبق عليها قوانين انعكاس الضوء، حيث ان زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس و يمكن ايجاد مواقع انعكاسات الموجات المختلفة من الشكل (1) يمكن ان يستفاد من الانعكاس في تقوية الصوت طبيعياً في الفضاءات السمعية مثل القاعات الموسيقية والمسرحية وقاعات المؤتمرات لاحظ الشكل (2)

## Slide 8
شكل (1) تقوية طبيعية للمصدر من الانعكاس على السطوح المستوية

## Slide 9
شكل (2) تقوية طبيعية للمصدر في القاعات الصوتية باستعمال عاكسات الصوت المستوية

## Slide 10: ان للتقوية الطبيعية للصوت أهمية كبيرة تتمثل بالاتي:
ان التقوية الطبيعية افضل من التقوية باستعمال الاجهزة الكهربائية المساعدة بسبب الحاجة الى صيانة هه الاجهزة وتصميم مواقع تثبيتها في الفضاء بطريقة مدروسة لتحقيق التقوية الصوتية التي لا تؤثر على خواص الصوت ومفهوميته.
ملاحظة ان التقوية الطبيعية يجب ان تصل الى اذن المستمع في مدة زمنية محدودة اقل من (0.05 ) m.secوالا ظهرت وكأنها صوت اخر، فتشوش على الاشارة الاصلية عندها يصبح فهم الصوت الاصلي صعب.
يسبب انعكاس الصوت من السطوح العاكسة زيادة في منسوب الطاقة الصوتية وفي حين تعد هذه التقوية جيدة في اماكن معينة من الفضاءات السمعية فانها قد تسبب تشويشا ناتجاً عن زيادة طول ممرات الموجات المنعكسة بالنسبة لطول الموجات الاصلية فيحدث الصدى واذا تجاوز الفرق بين طول الممرين عن 17 متر

## Slide 11
فمن المتوقع ان يسمع الصوت الاخر وكانه صوت مكرر واضح صدى. مما يؤدي الى تشتت ذهن السامع بين الصوتين، وفي الحالة الثانية يفضل استعمال مادة ماصة على الجدار الخلفي وفي منطقة الانعكاسات الضارة لتوهين الصوت الى حدود غير مسموعة او الى حدود ضعيفة، مما يقلل من قيمتها فلا تسمع او تكون ضعيفة. او ان يميل السقف من الخلف فيعكس الصوت الى المناطق الخلفية من القاعة. او تستعمل مواد ناشرة للصوت في الجدار الخلفي فينشر الصوت بعدة اتجاهات ولايسبب تقوية للصوت المنعكس المتأخر كما قي الشكل (3) الذي يبين أساليب مقترحة لمنع حدوث الصدى.

## Slide 13: الا نعكاس من السطوح الدائرية
يعتمد انعكاس الموجات الصوتية من السطوح الدائرية على اتجاه مركز الدائرة بالنسبة لمصدر الصوت ففي حالة انعكاس الصوت من الاسطح الدائرية في المخطط او المقطع ينطبق عليها قانون زاوية الانعكاس تساوي زاوية السقوط فتتركز الانعكاسات في بؤرة معينة يمكن معرفتها من المعادلة :

## Slide 14
وتكون نقطة V مركزاً لتجمع الطاقة الصوتية في الفضاء مما يسبب عيباً صوتياً فيها. اما في حالة انعكاس الموجات الصوتية من السطوح المحدبة فان السطوح المحدبة تعمل كناشرات جيدة للموجات الصوتية، ويمكن استغلال هذه السطوح في نشر الصوت لمسافات اكبر من بقية السطوح .
الانعكاسات الصوتية من السطوح الدائرية

## Slide 15
الشروط التي يتوجب ان تحقق في العاكس الصوتي(المستوي والمحدب) لتحقيق نشر متجانس لمصوت في القاعات السمعية